Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## (XX)XXXX Granulat isolering

### Producent:    ROCKWOOL Danmark A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene

### Anvendelse:  Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor ROCKWOOL produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i alle former for udbud, herunder også offentlige- og EU-udbud, hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme på bygningsdelsniveau og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt at semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra ROCKWOOL Danmark A/S side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.

4.1	Orientering

4.2	Omfang

- Isolering samt efterisolering af åbne tagrum og loftkonstruktioner med stenuldsbaseret mineraluldsgranulat.

4.3	Lokalisering

- Åbne tagrum og loftkonstruktioner

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:		<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Ud over almindelig tværfaglig koordinering skal der koordineres særligt med:

- VVS – entreprisen for føringer af ny ventilation jf. ing. projekt

- EL – entreprisen for føringer jf. ing. Projekt

4.6	Tilstødende bygningsdele

- Bærende bjælker og spær

- Underliggende loftflade

- Eksisterende isolering

- Tekniske installationer

Forudgående bygningsdele/arbejder

Før isoleringsarbejdet påbegyndes, skal loftrummet ryddes. Eventuel eksisterende isolering skal vurderes og udskiftes/tilrettes efter behov. Inden udlægning påbegyndes skal eksisterende isolering udgøre en plan og jævn overflade. Der må ikke forefindes hulrum inde i den eksisterende isolering.

Hvis loftfladen er udført med hældning større end 15 grader, skal der for sikring mod nedskridning, monteres lægter pr. 600 mm eller fastholdt hønsenet ovenpå det faste underlag.

Nye gangbroer skal som minimum etableres 50 mm over niveau for det kommende isoleringslag.

Kasseopbygningen omkring gennemgangshullet til tagrummet skal udføres i et stabilt materiale for at kunne modstå det ekstra isoleringslag samt inspektion og ”håndværker” besøg i tagrummet.

Før isoleringsarbejdet begyndes skal der monteres målepinde til bestemmelse af isoleringstykkelsen iht. nedenstående skema:

Disse placeres med udgangspunkt i aftalt kote 0.

Ventilationsåbningen ved tagfod skal sikres med vindafledere med lufttæt tilslutning omkring spærfod samt op langs spæret. Vindaflederne skal være af vejrbestandigt materiale, være diffusionsåbent og kunne modstå udlægningen af granulat. Vindaflederne skal afsluttes min. 100 mm over granulat afgrænsning.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

Det skal sikres, at loftlemme samt eventuelle ekstra lukkeanordninger slutter tæt.

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <x>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader iht. kravene.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

Der skal forud for arbejdet undersøges for tæthed omkring gennemføringer af loftfladen. Er der afdækket forhold, der ikke er acceptable, skal disse udbedres efter aftale.

4.9	Materialer og produkter

Isolering

Stenuldsbaseret, brandsikker, fugt- og vandafvisende stenuldsgranulat med smeltepunkt over 1000° C.

Isoleringen skal være CE-mærket og underlagt uvildig 3. parts kontrol via Varmeisoleringsforeningen.

Tekniske egenskaber:

| Område | Beskrivelse | Standard |
| --- | --- | --- |
| Varmeledningsevne | Åbne vandrette konstruktioner: λD = 42 mW/mK, ρ ≥ 28 kg/m³, sætning 5% Lukkede konstruktioner (ikke hulmur): Hældning 0°-25°: λD = 38 mW/mK, ρ ≥ 35 kg/m³, sætning 0% Hældning 25°-45°: λD = 37 mW/mK, ρ ≥ 43 kg/m³, sætning 0% Hældning 45°-90°: λD = 37 mW/mK, ρ ≥ 50 kg/m³, sætning 0% | EN 14064-1 |
| Brandklasse | Euroklasse A1 | EN 14064-1 |
| Fugt | Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft) | EN 12086 |
|  | Kapillarsugning = 0 m |  |
| Vandabsorption | Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² | EN 14064-1 |

Tilføjelse? 	Sætning Klasse:

S2 (åbne vandrette konstruktioner)

S1 (Lukkede konstruktioner

4.10	Udførelse

Alle afslutninger og overlap skal udføres jævnfør leverandørens vejledninger.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. bi ydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger.

Indblæsningsentreprenøren skal tilse, at der ikke opstår luftlommer ved eksempelvis kanaler, spærfødder og tagstole m.v.

Isoleringslaget udlægges jævnt og kontrolleres med de forud monterede målepinde. Der foretages 5 enkelt målinger for hver 100 m2, jævnt fordelt over arealet. Herudover foretages kontinuerlige målinger af den udlagte tykkelse. Gennemsnittet af 5 enkelte målinger skal mindst svare til nominel tykkelse + 5 % i henhold til DS 418.

Installationshastigheden skal tilpasses, således at den ønskede udlagte densitet opnås.

Isoleringen må ikke udlægges nærmere tagets undersider end 200 mm, undtaget når isoleringen er beskyttet af vindafleder.

Der skal sikres den nødvendige ventilation af tagrummet samt at isoleringen ikke giver risiko for fugt- og rådskader.

4.11	Mål og tolerancer

Indblæsningsentreprenøren skal øge den ønskede tykkelse i henhold til bestemmelserne i VIF.

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Entreprenør leverer vareprøve til godkendelse inden arbejdet udføres.

4.13	Arbejdsmiljø

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler, herunder stillads. Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte

og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

Mineraluldshåndtering: Emballagen bør først brydes på selve arbejdsstedet, hvor opgaven skal udføres for at undgå unødvendig håndtering af ikke-emballerede produkter.

Hold arbejdspladsen ren og opbevar restmateriale og byggeaffald i passende affaldscontainere. Sørg for god ventilation. Rengør med støvsuger eller befugt med vandspray, før der fejes.

Tunge løft

Branchearbejdsmiljørådets ”Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg” vejledning for ” forebyggelse af skader som følge af løft og bæring” skal følges. Dvs. at der ved løft af isolering skal benyttes ”Eksisterende, til formålet egnede tekniske hjælpemidler”.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

Ovenstående mål og tolerancer skal iagttages. Ventilation og eventuelle vindafledere skal kontrolleres visuelt for korrekt udførelse og placering.

Isoleringsarbejdet skal løbende inspiceres visuelt. Isoleringen skal i fuld tykkelse over hele arealet slutte tæt i samlinger og ved gennemføringer og tilstødende bygningsdele.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- Brugsanvisning

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Garantibevis

- Oversigt over forventet levetid for bygningen

- <x>

Ventilation og isolering bør efterses for korrekt placering og tykkelse efter inspektion og ”håndværker” besøg i tagrummet.

4.16	Planlægning og arbejdsdokumentation

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10

arbejdsdage før arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se BSB)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se BSB)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

4.17	Miljø

Isoleringen skal kunne genanvendes 100% til ny isolering og have et dokumenteret tilbagetagningssystem.

Skal have en produktspecifik EPD ifølge gældende standard EN 15804+A2

Må ikke indeholde brandhæmmer eller fungicider.

Isoleringen skal være M1 certificeret.