Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: Indervægge med ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS

### Producent:

ROCKWOOL Danmark A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene

### Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor ROCKWOOL produkter eller tilsvarende produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i alle former for udbud, herunder også offentlige- og EU-udbud, hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt af semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra ROCKWOOL Danmark A/S. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Indervægge inkl. isolering

4.1	Orientering

BIPS B2.290, Basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Arbejdet omfatter leverance og montage af stålskelet med gipspladebeklædning og isolering.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter lette indervægge i <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:	 	<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Betonelementer>

- <Gulve>

- <Lofter>

- <Døre, vinduer og porte>

- <El>

- <Maling>

- <Fuger>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Ydervægge/ydervægskonstruktioner>

- <Gulve>

- <Etagedæk>

- <Indervægge, anden type f.eks. glas>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <Nedhængte lofter>

- <Indvendige døre>

- <Installationer, EL/VVS>

- <Malerbehandling, indervægge>

- <Fugning>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <x>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader iht. kravene.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Skinner

Profiltype: 		U-skinne med 4 mm polyeten

Dimension: 		95 mm x 33 mm x 0,46 mm.

Stolper

Profiltype: 		C-stolper med asymmetriske flanger

Dimension: 	95 mm X 38 mm x 40 mm x 0,46 mm
ved dørhuller 95 mm X 41 mm x 45 mm x 1,0 mm.

Hjørnestolper

Profiltype: 		L-stolpe 60/60

Dimension: 		60 mm x 60 mm x 0,56 mm.

Beklædning

Pladetype: 	A, glasfiberarmeret gipskartonplade

Langkanter: 	Forsænket kartonklædte

Kortkanter: 	Ret skåret

Brandmæssige egenskaber: 	A2-s1,d0(B1)

Beklædningsklasse: 		k1 10.

Isoleringsmateriale

Type:	Stenuldsbaseret, brandsikker, fugt- og vandafvisende isoleringsplader med smeltepunkt over 1000° C.

Dimensioner:	Tykkelse: jf. vægtyper oplistet under punkt 4.10

De anvendte isoleringspladers dimensioner skal fra leverandørens side være tilpasset væggenes stolpeafstand, samt have fleksible zoner i både længde- og bredderetningen for bedre tilpasning i konstruktionen.

Maksimal varmeledningsevne:	0,037 W/m2K, iht. EN 13162

Brandklasse:	Euroklasse A1, iht. EN 13501-1

Vandafvisning:	Korttids vandabsorption, WS ≤ 1 kg/m², iht. EN 1609

Isoleringen skal være CE-mærket og underlagt uvildig 3. parts kontrol svarende til Varmeisoleringsforeningen og den europæiske Keymark kontrolordning.

4.10	Udførelse

Følgende vægtyper indgår i projektet.

Alle vægge skal være MK-godkendte:

<GV01>

Type:	Intern skillevæg.

Konstruktion:	70 mm stålskellet.

Beklædning:	1-lag gipsplader på begge sider

Isolering:	45 mm

Vægtykkelse:	95 mm

Lyd (R'w):	min. 36 db

Brandklasse:	EI 30 minutter

<GV02>

Type:	Intern skillevæg.

Konstruktion:	95 mm stålskellet.

Beklædning:	2-lag gipsplader på begge sider

Isolering:	95 mm

Vægtykkelse:	120 mm

Lyd (R'w):	min. 52 db

Brandklasse:	EI 60

<GV03>

Type:	Adskillende væg

Konstruktion:	2 x 70 mm stålskellet.

Beklædning:	3-lag gipsplader på begge sider

Isolering:	140 mm

Vægtykkelse:	225 mm

Lyd (R'w):	min. 65 db

Brandklasse:	EI 60 minutter

<GV04>

Type:	<x>

Konstruktion:	<x>

Beklædning:	<x>

Isolering:	<x>

Vægtykkelse:	<x>

Lyd (R'w):	<x>

Brandklasse:	<x>

Alle afslutninger og overlap skal udføres jævnfør leverandørens vejledninger.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- <<Q2> i.h.t. ”Gipsmontage og overfladebehandling. Hvor går grænsen?”, 4.udgave 2009.>

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Der skal opføres en prøvevæg på minimum <x m2> for fastlæggelse af udfaldskrav. Prøven skal indeholdende eksempler på aktuelle afslutninger og samlinger.

Prøvevæggen, der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri, skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes.

Prøvevæggen kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.

4.13	Arbejdsmiljø

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler, herunder stillads. Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte

og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation til rådighed:

- Brugsanvisning

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Garantibevis

- Oversigt over forventet levetid for bygningen

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se Byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

4.17	Miljø

Isoleringen skal kunne genanvendes 100% til ny isolering og have et dokumenteret tilbagetagningssystem. (Måske formuleres mere miljø venligt?)

Skal have en produktspecifik EPD ifølge gældende standard EN 15804+A2

Må ikke indeholde brandhæmmer eller fungicider.

Isoleringen skal være M1 certificeret.