Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: Facadebeklædning med ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS

### Producent:

ROCKWOOL Danmark A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene

### Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for den projekterende til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor ROCKWOOL produkter eller tilsvarende produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i alle former for udbud, herunder også offentlige- og EU-udbud, hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt af semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra ROCKWOOL Danmark A/S. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Facadebeklædning med facadeplader i fibercement inkl. isolering

4.1	Orientering

BIPS B230, Basisbeskrivelse – beklædninger, monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Arbejdet omfatter leverance og montage af udvendig beklædning med facadeplader i fibercement inkl. underlag og isolering.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter facader på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:	 	<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Betonelementer>

- <Tagkonstruktion/tagdækning>

- <Døre, vinduer og porte>

- <Fundament>

- <Altaner og værn>

- <Udvendige elinstallationer>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Ydervægskonstruktioner>

- <Tagkonstruktion>

- <Døre, vinduer og porte>

- <Fundamenter>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <Døre, vinduer og porte>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <x>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader.

Entreprenøren skal foretage en kontrolopmåling af facader til beklædning. Opmåling skal foretages af landinspektør og skal dokumentere bygningernes afvigelser fra lodlinje.

Opmåling skal danne grundlag for endelig målsætning af facader i forbindelse med projekttilretning, og skal foreligge ved projektgennemgangsmøderne.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Facadeplader

Materiale: 	Fibercementplade, naturligt hærdet

Pladetykkelse: 		8,0 mm

Dimensioner:	< Jævnfør tegningsmaterialet>

Farve:	NCS <X>.

Overflade:	Overfladen skal være imprægneret mod fugtoptag og saltudslag. Overfladen skal fremstå plan og glat med <silkemat glans; let reflekterende effekt>.

CE-mærkning:	Plader skal være CE mærket i klasse A5 iht. 
EN 12 467.

Styrke/stivhed:	Bøjningsstyrke min. 24 MPa iht. EN 12 467 Elasticitetsmodul min. 15.000 MPa iht. EN 12 467

Brand:	Plader skal være MK-godkendte som klasse A materiale og klasse 1 beklædning. Plader skal opfylde krav til et A2-s1,d0 materiale iht. EN 13 501-1.

Underlag:

Underlag lodrette pladestød:
28 x 120 mm fyrretræ, trykimprægneret iht. NTR-klasse AB

Underlag mellemunderstøtninger:
Min.28 x 55 mm fyrretræ, trykimprægneret iht. NTR-klasse AB

Vandafvisningsprofil:

35 mm plant profil med ombuk på den ene langside. Profil udføres i 0,5 mm rustfrit stål, pulverlakeret sort.

Isoleringsmateriale

Type:	Stenuldsbaseret, brandsikker, fugt- og vandafvisende isoleringsplader med integreret vindspærre og smeltepunkt over 1000° C.

Dimensioner:	1000x600x<x> mm.

Maksimal varmeledningsevne:	0,034 W/m2K, iht. EN 13162

Brandklasse:	Euroklasse A1, iht. EN 13501-1

Vandafvisning:	Korttids vandabsorption, WS ≤ 1 kg/m², iht. EN 1609

Isoleringen skal være CE-mærket og underlagt uvildig 3. parts kontrol svarende til Varmeisoleringsforeningen og den europæiske KeyMark kontrolordning.

4.10	Udførelse

Den udvendige beklædning udføres på alle facader fra <kote x> til stern.

Isolering, underlag og facadeplader monteres jævnfør tegningsmaterialet og fastgøres jævnfør leverandørens vejledning. Vindspærre skal være en del af isoleringsløsningen.

Alle afslutninger og overlap sker jævnfør leverandørens vejledninger.

Pladsskårne pladekanter skal være glatte, skarpkantede og uden grater.

Der indbygges vandafvisningsprofil i alle vandrette pladesamlinger.

Lodrette og vandrette fuger skal fremstå sorte.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser -> bi ydelser (i to ord), der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- Der skal etableres en 8 mm fuge med tolerancerne + 0 mm og - 2 mm, ved både lodrette og vandrette pladesamlinger.

- Tolerancer for planhed for den færdige facade skal være +/- 2 mm, målt over en retskinne på 2,0 m.

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Der leveres en prøve på følgende materialer:

- <Facadeplade>

Der skal opføres en prøvebeklædning på minimum <1> m² for fastlæggelse af udfaldskrav. Prøvebeklædningen skal indeholde eksempler på aktuelle afslutninger.

Prøvebeklædningen, der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri, skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes.

4.13	Arbejdsmiljø

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler, herunder stillads. Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation til rådighed:

- Brugsanvisning

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Garantibevis

- Oversigt over forventet levetid for bygningen

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres i 2 eksemplarer til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se Byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

4.17	Miljø

Isoleringen skal kunne genanvendes 100% til ny isolering og have et dokumenteret tilbagetagningssystem.

Skal have en produktspecifik EPD ifølge gældende standard EN 15804+A2

Må ikke indeholde brandhæmmer eller fungicider.

Isoleringen skal være M1 certificeret.