Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: Skalmur med ROCKWOOL MURBATTS

### Producent:

ROCKWOOL Danmark A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene

Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor ROCKWOOL produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt af semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra ROCKWOOL Danmark A/S. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Skalmur inkl. isolering med ROCKWOOL MURBATTS

4.1	Orientering

BIPS’ B2.240 Basisbeskrivelse – murværk er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Arbejdet omfatter levering og montering af skalmur mod tung bagvæg inkl. isolering og fugtspærre.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter facader på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:	 	<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Betonkonstruktioner>

- <Døre, vinduer og porte>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Betonelementer, montage>

- <Fundamenter>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <Døre, vinduer og porte>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <x>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader.

Entreprenøren skal foretage en kontrolopmåling af facader til beklædning.

Opmåling skal danne grundlag for endelig målsætning af facaden i forbindelse med projekttilretning, og skal foreligge ved projektgennemgangsmøderne.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Sten til skalmur

Type:  	Teglsten

Stentype:  	HD

Toleranceklasse:	T2

Gruppe:	1

Kategori:  	I

Normaliseret trykstyrke:  	Minimum 30 MPa

Frostbestandighed: 	F2

Saltindhold:  	S0

Overflade:  	Blødstrøgen

Farve:  	Rød

Mørtel

Anvendelse:  	Opmuring og fugning

Type:	Almindelig murmørtel

Trykstyrke:	MC 3,5

Holdbarhed:  	Aggressiv

Isolering med ROCKWOOL MURBATTS

Type:	Stenuldsbaseret, brandsikre, fugt- og vandafvisende isoleringsplader med smeltepunkt over 1000° C.

Dimensioner:	Isoleringsbatts skal være tilpasset murmål fra leverandørens side, for mere sikker montering

Maksimal varmeledningsevne:	0,034 W/m2K, iht. EN 13162

Brandklasse:	Euroklasse A1, iht. EN 13501-1

Isoleringen skal være CE-mærket og underlagt uvildig 3. parts kontrol svarende til Varmeisoleringsforeningen og den europæiske Keymark kontrolordning.

Kuldebrosisolering:

50 mm strimler i samme materiale som øvrige isoleringsmaterialer.

Fugtspærre

Fugtspærre i tagpap med tilhørende asfaltklæber.

Bindere

Betonelementerne leveres med indstøbte murbindere. Kote på den første binderække skal koordineres med betonleverandøren.

4.10	Udførelse

Den samlede U-værdi for ydervægge skal være min. <x> W/m2k

Skalmur udføres som blankmur i krydsforbandt.

Fuger udføres som skrabefuge, færdiggjort ved udkradsning og efterfølgende fugning.

Udførelse skal ske i henhold til leverandørens anvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes:

- <x>

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Entreprenøren skal levere prøver på følgende materialer:

- Teglsten

Der skal opføres en prøvemur på minimum <x m2> for fastlæggelse af udfaldskrav. Prøven skal indeholde eksempler på aktuelle afslutninger og samlinger.

Prøvemuren, der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri, skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes.

Prøvemuren kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.

4.13	Arbejdsmiljø

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler, herunder stillads. Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Isoleringsarbejdet skal inspiceres visuelt. Isoleringen skal være i fuld tykkelse over

hele arealet og batts skal slutte tæt til hinanden og til bagvæggen.

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det

aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation til rådighed:

- Brugsanvisning

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Garantibevis

- Oversigt over forventet levetid for bygningen

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se Byggesagsbeskrivelse,)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

4.17	Miljø

Isoleringen skal kunne genanvendes 100% til ny isolering og have et dokumenteret tilbagetagningssystem.

Skal have en produktspecifik EPD ifølge gældende standard EN 15804+A2

Må ikke indeholde brandhæmmer eller fungicider.

Isoleringen skal være M1 certificeret.

# Comments

4.9 Maksimal varmeledningsevne: 0,034 W/m2K, iht. EN 13162

-> Mulig ændring til -> Maksimal varmeledning 0,032 W/m2K (Murbatts 32)?
Action: TS afklare krav og om L32 muligt/giver mening?

4.17 Miljø

"Tilbagetagningsystem" -> Mere miljø venlig formulering?