Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: Bærende facader med Rockzero (produktneutral) vægsystem

## Producent:

ROCKWOOL Danmark A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene

Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor ROCKWOOL produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt at semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse, stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra ROCKWOOL’s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Bærende facader vægsystem

4.1	Orientering

<B2.290, basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner>

<B2.223, basisbeskrivelse - beklædninger, monteret>

<B2.320, basisbeskrivelse - fuger>

er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

- Arbejdet omfatter leverance og montage af Bærende facader vægsystem.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

- <Døre, vinduer og porte>

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter alle ydervægge <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:	 	<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Fundament>

- <EL>

- <VVS>

- <Lette etagedæk>

- <Tagkonstruktion/tagdækning>

- <Døre, vinduer og porte>

- <Facader/Beklædning>

- <Altaner>

- <Indervægge>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Fundamenter>

- <Betonkonstruktioner>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <Tagkonstruktion>

- <Døre, vinduer og porte>

- <Facader/beklædning>

- <Altaner>

- <Indervægge>

Andre bygningsdele/arbejder

- <Lette etagedæk>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <Dimensionering af underlag for facadebeklædning monteret under andet arbejde>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader.

Entreprenøren skal foretage en kontrolopmåling af terrændæk. Opmåling skal foretages af landinspektør og skal dokumentere bygningernes afvigelser.

Opmåling skal danne grundlag for montage af bundprofiler, og skal foreligge ved projektgennemgangsmøderne.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Isolering

Placering:	Udvendigt

Type:	Stenuldsbatt

Dimensioner: 	Højde: Maks. 536 mm
Bredde: Maks. 1000 mm 
Tykkelse: <120; 170> mm

Vægt:	42 kg/m3

Varmeledningsevne: 	0,034 W/mK

Reaktion på brand:	A1

Placering:	Mellem søjler

Type:	Stenuldsbatt

Dimensioner: 	Højde: Maks. 581 mm
Bredde: Maks. 1000 mm 
Tykkelse: 100 mm

Vægt:	70 kg/m3

Varmeledningsevne: 	0,033 W/mK

Reaktion på brand:	A1

Placering:	I installationsvæg (indvendigt)

Type:	Stenuldsbatt

Dimensioner: 	Højde: Maks. 547 mm
Bredde: Maks. 1000 mm 
Tykkelse: 50 mm

Vægt:	42 kg/m3

Varmeledningsevne: 	0,034 W/mK

Reaktion på brand:	A1

Kantprofil

Type:	U-profil i 1 mm stål

Dimensioner:	Profil krop: 105 mm
Profil flange 1: 40 mm
Profil flange 2: 40 mm

Vridning:	Maks. 1 mm pr. 3000 mm

Elementsøjle

Type:	Stålprofiler på hård stenuld

Dimensioner L x B x D:	<3000 x 100 x 272 mm (til skalmur);
3000 x 100 x 212 mm (til skalmur);
3000 x 100 x 297 mm (til let væg);
3000 x 100 x 252 mm (til let væg)>

Vægt:	Maks. <17,40 kg; 16,25 kg; 21,60 kg; 20,74 kg>

Frie installationsvægsprofiler

Type:	Stålprofil på hård stenuld

Dimensioner L x B x D:	3000 x 58 x 53 mm

Vægt:	Maks. 3,03 kg

Overliggere og søjler

Type:	Træ til vindues- og døroverliggere og søjler

Dimensioner L x B x H:	<4800 x 45 x 220 mm;
4800 x 45 x 295 mm;
2800 x 53 x 90 mm;

Iht. ingeniørprojekt>

Styrkeklasse:	C24; GL26c

Beslag

Type:	Vinkelbeslag i 2,5 mm stål

Dimensioner L x B x H:	48 x 90 x 90 mm

Type:	Stålpladebeslag i 1 mm

Dimensioner L x B:	103 x 280 mm

Type:	Hjørnesamlebeslag i 1 mm

Dimensioner L x B x H:	103 x 290 mm

Fastgørelsesmidler

Skruer, søm o.lign. iht. leverandørens anvisninger

OSB-plade

Type:	OSB/4

Dimensioner L x H x T:	<2500;3000> x 1250 x 12 mm

### Rem

Type:	Spærtræ

Dimensioner L x B x H:	4800 x <120;145;170;195> x 45 mm

Styrkeklasse:	C24

Tape

Type:	Lufttæt tape

Bredde:	60 mm; 135 mm

Murpap

Type:	Bitumen afstrøet med sand

Armeret:	Bitumen imprægneret polyester

Bredde:	Min. 110 mm

Tykkelse:	1,9mm +/- 10 %

Kuldefleksibilitet:	≥10˚C

Vandtæthed:	≥2 kPa

Murfolie	Iht. leverandør

Vindues- og dørplader

Type:	Lufttæt højdensitets stenulds montageplade

Dimensioner:	3000 x 48 x <222; 272; 297> mm

Vægt:	Min. 450 kg/m3

4.10	Udførelse

Vægopbygning og udførelse af ydervægge:

Ydervæggen udføres med følgende krav:

Type:	Bærende ydervæg <til let beklædning, til skalmur>

Konstruktion:	<329; 374; 299; 349> mm stålskelet inkl. installaitionsvæg ekskl. <beklædning/skalmur>

Vægtykkelse:	<x> inkl. <facadebeklædning/skalmur>

c/c afstand:	600 mm

Beklædning:	<Facade materialer> på ydersiden
<1-lag fibergipsplader> på indersiden

Lyd (R’w):	<57;58> dB

Brandklasse:	REI60

U-værdi:	<0,10;0,12> W/m2K

Vindlast:	iht. Ingeniørprojektet

Bundprofil og beslag etableres på dæk.

Elementsøjler skal monteres til bundprofil med L-beslag og med maks. c/c afstand på 600 mm. Mellem elementsøjler skal der monteres stenuldsbatts. Indvendigt på skeletkonstruktion skal der monteres 1-lags OSB-plader, som tætnes lufttæt. Afsluttes med rem iht. projekt.

Udvendigt anvendes elementsøjlerne som underlag for facader, hvor der udfyldes med isolering mellem søjlerne.

I installationsvæggen monteres frie installationsvægsprofiler på OSB per maks. 600 mm og udfyldes med isolering samt beklædning.

Vinduer og døre monteres med montageplader. Montagepladen monteres med skruer/skiver på træsøjlen. Vinduespartiet monteres i montagepladen med karmskruer.

Vægopbygning og udførelse bærende indervægge:

Indervæggen udføres med følgende krav:

Type:	Let bærende indervæg

Konstruktion:	<127;151;152> mm stålskelet uden installationsvæg inkl. beklædning

<257;269,9;282> mm stålskelet inkl. installationsvæg og beklædning

Vægtykkelse:	<x> mm inkl. <beklædning>

c/c afstand:	600 mm

Lyd (R’w):	<40;48;50> dB uden installationsvæg
<55;58;60> dB med installationsvæg

Brandklasse:	REI60

Alle afslutninger sker jævnfør leverandørens vejledninger.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er

nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht.

leverandøranvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- <x>

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Der leveres en prøve på følgende materialer:

- <x>

Der skal opføres en prøvebeklædning på minimum <1> m² for fastlæggelse af udfaldskrav. Prøvebeklædningen skal indeholde eksempler på aktuelle afslutninger.

Prøvebeklædningen, der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri, skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes.

4.13	Arbejdsmiljø

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler, herunder stillads. Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation til rådighed:

- Brugsanvisning

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Garantibevis

- Oversigt over forventet levetid for bygningen

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres i 2 eksemplarer til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se Byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

4.17	Miljø

- Isoleringen skal kunne genanvendes 100% til ny isolering og have en dokumenteret retur- og genanvendelsesordning.

- Isoleringen skal have en produktspecifik EPD ifølge gældende standard EN 15804+A2

- Isoleringen må ikke indeholde brandhæmmer eller fungicider.