### 00.00.00	Thermische isolatie op platte daken met rotswol in afschot12-02-13 Rockwool Rhinoxx Afschot

##### Omschrijving:

De thermische isolatie en het afschot van het dak wordt uitgevoerd met op afschot gezaagde, zeer goed beloopbare rotswolplaten met geїntegreerde harde toplaag door unieke Dual Density productietechnologie en voorzien van een glasvlies van 300 g/m² # Rockwool Rhinoxx Afschot.

Vooraleer de dakisolatie aan te brengen, gaat de aannemer dichtingswerken na of de dakvloer in overeenstemming is met de plannen en voorschriften (de TV 280 en TV 239 van het WTCB) en of een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, die dan de noodzakelijke maatregelen zal treffen. De ondergrond moet vooraf gezuiverd en ontdaan worden van alle oneffenheden.

De dakvloer moet horizontaal zijn om waterstagnatie na het aanbrengen van de afschotisolatie uit te sluiten. # Levering en plaatsing van gootlijnafschot # Rockwool gootlijnafschot Keprock MV op de rotswolisolatieplaten # te voorzien # afzonderlijk voorzien in artikel 00.00.00.

##### Materiaal:

De thermische isolatie van het dak wordt uitgevoerd met recycleerbare rotswolplaten, # Rockwool Rhinoxx Afschot opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. De producent van het isolatiemateriaal biedt de mogelijkheid om het restafval uit de bouwfase of afkomstig uit de sloop selectief in te zamelen voor effectief hergebruik bij de productie van nieuw isolatiemateriaal.  De isolatie draagt het CE-merk volgens de Europese Bouwproducten Richtlijn. De betreffende gegevens zijn aangegeven op het etiket van elke verpakkingseenheid. Alle eventuele te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN-EN 13162, die geldt voor minerale wol-producten in thermische toepassing voor de bouwsector. De toepassing heeft een Technische Goedkeuring # ATG 2895. De platen zijn zeer goed beloopbaar door de geïntegreerde extra harde toplaag en een harde tussenlaag in combinatie met een stevige onderlaag. De platen zijn geschikt voor toepassing op toegankelijke, normaal belopen en frequent onderhouden daken - UEAtc belastingsniveau P3

De isolatieplaten voorzien van een glasvliesbekleding # Rockwool Rhinoxx Afschot en voldoen aan volgende materiaalprestaties :

- Brandgedrag: Brandreactie EUROCLASS A2-s1, d0 volgens NBN EN 13501-1

- Vormvast in de tijd, krimpt niet, schotelt niet; conform eis UEAtc 3.4.1. : < 0,5 % (max. 5 mm)

- Uitzettingscoëfficiënt ( = 0 (1/K)

- Niet capillair, niet hygroscopisch, blijvend waterafstotend

- Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ = 1,0

- Chemisch neutraal. Corrosie op stalen plooiplaten en/of op bevestigers treedt niet op. Weekmakermigratie treedt niet op, geen scheidingslaag nodig.

- Druksterkte of drukspanning bij 10 % vervorming : min. 60 kPa (NBN EN 826)

- Puntlast : min. 1050 N - Ponsweerstand : min. 210 kPa (NBN EN 12430)

- Delaminatiesterkte : min. 15 kPa (NBN EN 1607)

- Drukvastheidsklasse UEAtc C (UEAtc § 4.5.1)

- Uitkraging in de lengterichting : dikte vanaf 80 tot 160 mm: 2 x dikte (UEAtc § 4.5.2)

- Overspanning met tweezijdige oplegging : max. 3 x isolatiedikte (UEAtc § 4.5.3)

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (D = 0,040 W/m.K (NBN EN 12667)

- De warmtedoorgangscoëfficiënt U van de dakopbouw, berekend conform NBN B 62-002 zal ten hoogste … W/m².K bedragen

- De minimale isolatiedikte bedraagt: # 40 # … mm

- De helling zal minimum # 1,5 % # 2 % # 3 % # 1 % bedragen.

##### Uitvoering:

# Levering en plaatsing van een eventueel dampscherm op de dakvloer, overeenkomstig de TV 280 en TV 239 van het WTCB. # Levering en plaatsing van een zelfklevend en mandragend dampscherm op de geprofileerde stalen dakvloer, # Rockfol SK II, type E4 overeenkomstig de TV 280 en TV 239 van het WTCB.

# Levering en plaatsing van isolatieplaten # Rockwool Rhinoxx tegen opstanden en dakdoorbrekingen, ter voorkoming van koudebruggen, in overeenstemming met de TV 244 van het WTCB, dikte min. 60 mm.

De afschotisolatieplaten worden tot een dikte van # 160 mm in één laag # losliggend geplaatst # partieel gekleefd met # polyurethaanschuim # INSTA-STIK # bitumineuze koudlijm # DERBISEAL S # mechanisch bevestigd # samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd op de dakvloer.

# Bij een isolatiedikte boven de 160 mm worden de afschotisolatieplaten # Rockwool Rhinoxx Afschot geplaatst op een vlakke onderlegplaat # Tauroxx van 120 mm dikte, overeenkomstig de ATG en de voorschriften van de fabrikant.

Onderlinge verkleving : # Rockwool Rhinoxx Afschot op een onderlaag # Tauroxx # partieel gekleefd met polyurethaanschuim # INSTA-STIK.

De dakafdichting wordt in functie van het dakbedekkingsysteem aangebracht op de isolatieplaten, # Rockwool Rhinoxx Afschot # volvlakkig gekleefd met kunststoflijm # volvlakkig gekleefd met bitumineuze koudlijm # partieel gekleefd met kunststoflijm # gelast met de vlam # losliggend geplaatst met ballast # mechanisch bevestigd doorheen de isolatieplaten in de dakvloer volgens de richtlijnen van de fabrikant van de dakbedekking.

# Gedeelten van het dak met installaties die frequent onderhoud vergen, moeten ter bescherming voorzien worden van looppaden.

##### Toepassing:

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  m³