### 00.00.00	Thermische isolatie op platte daken met rotswol  21-01-13Rockwool Rhinoxx

##### Omschrijving:

De thermische isolatie van het dak wordt uitgevoerd met zeer goed beloopbare rotswolplaten met geїntegreerde harde toplaag door unieke Dual Density productietechnologie en voorzien van een glasvlies van 300 g/m² # Rockwool Rhinoxx.

Vooraleer de dakisolatie aan te brengen, gaat de aannemer dichtingswerken na of de dakvloer in overeenstemming is met de plannen en voorschriften (de TV 280 en TV 239 van het WTCB) en of een onberispelijke uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, die dan de noodzakelijke maatregelen zal treffen. De ondergrond moet vooraf gezuiverd en ontdaan worden van alle oneffenheden.

Het afschot moet voldoende zijn om waterstagnatie te beperken.

##### Materiaal:

De thermische isolatie van het dak wordt uitgevoerd met recycleerbare rotswolplaten, # Rockwool Rhinoxx opgebouwd uit minerale vezels rotswol, bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. De producent van het isolatiemateriaal biedt de mogelijkheid om het restafval uit de bouwfase of afkomstig uit de sloop selectief in te zamelen voor effectief hergebruik bij de productie van nieuw isolatiemateriaal.  De isolatie draagt het CE-merk volgens de Europese Bouwproducten Richtlijn. De betreffende gegevens zijn aangegeven op het etiket van elke verpakkingseenheid. Alle eventuele te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN EN 13162, die geldt voor minerale wol-producten in thermische toepassing voor de bouwsector. De toepassing heeft een Technische Goedkeuring # ATG 2895.

De platen zijn drukvast en goed beloopbaar door geïntegreerde harde toplaag. Toegankelijk voor dakonderhoudswerkzaamheden - UEAtc belastingsniveau P3.

De isolatieplaten zijn voorzien van een glasvliesbekleding # Rockwool Rhinoxx en voldoen aan volgende materiaalprestaties:

- Brandgedrag: Brandreactie EUROCLASS A2-s1, d0 volgens NBN EN 13501-1

- Vormvast in de tijd, krimpt niet, schotelt niet; conform eis UEAtc 3.4.1.: < 0,5 % (max. 5 mm)

- Uitzettingscoëfficiënt ( = 0 (1/K)

- Niet capillair, niet hygroscopisch, blijvend waterafstotend

- Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ = 1,0

- Chemisch neutraal. Corrosie op geprofileerde staalplaten en/of op bevestigers treedt niet op. Weekmakermigratie treedt niet op, geen scheidingslaag nodig.

- Druksterkte of drukspanning bij 10 % vervorming: min. 60 kPa (NBN EN 826)

- Puntlast : min. 1050 N - Ponsweerstand : min. 210 kPa (NBN EN 12430)

- Delaminatiesterkte: min. 15 kPa (NBN EN 1607)

- Drukvastheidsklasse UEAtc C (UEAtc § 4.5.1)

- Uitkraging in de lengterichting: dikte 60 tot 75 mm: 150 mm, dikte vanaf 80 mm: 2 x dikte (UEAtc § 4.5.2)

- Overspanning met tweezijdige oplegging: max. 3 x isolatiedikte (UEAtc § 4.5.3)

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (D = 0,040 W/m*K (NBN EN 12667)

- De warmtedoorgangscoëfficiënt Uc van de dakopbouw, berekend conform NBN B 62-002, zal ten hoogste … W/m².K bedragen

- De isolatiedikte bedraagt: # 60 # 70 # 80 # 90 # 100 # 110 # 120 # 130 # 140 # 150 # 160 # … mm

##### Uitvoering:

# Levering en plaatsing van een eventueel dampscherm op de dakvloer, overeenkomstig de TV 280 en TV 239 van het WTCB. # Levering en plaatsing van een zelfklevend en mandragend dampscherm op de geprofileerde stalen dakvloer, # Rockfol SK II, type E4 overeenkomstig de TV 280 en TV 239 van het WTCB.

# Levering en plaatsing van isolatieplaten # Rockwool Rhinoxx tegen opstanden en dakdoorbrekingen, ter voorkoming van koudebruggen, in overeenstemming met de TV 244 van het WTCB, dikte min. 60 mm.

De isolatieplaten worden in één laag # mechanisch bevestigd # partiëel gekleefd met # polyurethaanschuim # INSTA-STIK # bitumineuze koudlijm # DERBISEAL S # losliggend geplaatst # samen met de dakafdichting mechanisch bevestigd op de dakvloer.

# Bij isolatiediktes boven de 160 mm worden de isolatieplaten in twee lagen geplaatst in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant. 
Onderlinge verkleving: # Rockwool Rhinoxx of op een onderlaag # Tauroxx: # partiëel gekleefd met polyurethaanschuim # INSTA-STIK.

De dakafdichting wordt in functie van het dakbedekkingssysteem aangebracht op de isolatieplaten, # Rockwool Rhinoxx # volvlakkig gekleefd met kunststoflijm # volvlakkig gekleefd met bitumineuze koudlijm # partiëel gekleefd met kunststoflijm # gelast met de vlam # losliggend geplaatst met ballast # mechanisch bevestigd doorheen de isolatieplaten in de dakvloer volgens de richtlijnen van de fabrikant van de dakbedekking.

# Gedeelten van het dak met installaties die frequent onderhoud vergen, moeten ter bescherming voorzien worden van looppaden.

##### Toepassing:

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²